## Slide 1: IP欺骗（IP Spoofer)
当运行场景时，虚拟用户使用它们所在的Load Generator 的固定的IP 地址。同时每个Load Generator 上运行大量的虚拟用户，这样就造成了大量的用户使用同一IP 同时访问一个网站的情况，这种情况和实际运行的情况不符，并且有一些网站会根据用户IP 来分配资源，这些网站会限制同一个IP 的登陆，使用等等。为了更加真实的模拟实际情况，LoadRunner允许运行的虚拟用户使用不同的IP 访问统一网站，这种技术称为“IP 欺骗”。
启用该技术后，场景中运行的虚拟用户将模拟从不同的IP 地址发送请求。
注意：IP Spoofer 在连接Load Generators 之前启用。
要使用IP 欺骗，各个Load Generator 机器必须使用固定的IP，不能使用动态IP。

## Slide 6: 5.1 网络层概述（2）
网络层的内部组织：虚电路和数据报
虚电路子网与数据报子网的比较：Fig. 5-2
路由器内存空间与带宽的权衡
虚电路方式，路由器需要维护虚电路的状态信息；
数据报方式，每个数据报都携带完整的目的/源地址，浪费带宽
连接建立时间与地址查找时间的权衡
虚电路需要在建立连接时花费时间
数据报则在每次路由时过程复杂
虚电路方式很容易保证服务质量QoS，但比较脆弱
虚电路方式很容易保证服务质量QoS(Quality of Service)，适用于实时操作，但比较脆弱。
数据报不太容易保证服务质量，但是对于通信线路的故障，适应性很强。

## Slide 7: 5.1 网络层概述（4）
网络层为传输层提供的服务
面向连接服务：将复杂的功能放在网络层(通信子网)。
无连接服务：将复杂的功能放在传输层。
通信子网提供的服务（面向连接或无连接）与通信子网结构（虚电路或数据报）没有必然联系。
服务与子网结构的不同组合的例子

## Slide 10: 小结
网络层的地位
位于数据链路层和传输层之间，使用数据链路层提供的服务，为传输层提供服务；
通信子网的最高层；
处理端到端传输的最低层。
网络层的作用
屏蔽各种不同类型网络之间的差异，实现互连
了解通信子网的拓扑结构，选择路由，实现报文的网络传输
网络层的两种实现方式 —— 数据报和虚电路
都属于分组交换，采用存储转发机制。
数据报(datagram)：每个分组被单独路由，分组带有全网唯一的地址
虚电路(virtual circuit)：先在源端和目的端之间建立一条虚电路，所有分组沿虚电路按次序存储转发，最后拆除虚电路。在虚电路中，每个分组无须进行路径选择。
网络层提供的服务
面向连接的服务和无连接的服务。

## Slide 11: 5.2 路由算法（1）
路由算法是网络层软件的一部分
子网采用数据报方式，每个包都要做路由选择；
子网采用虚电路方式，只需在建立连接时做一次路由选择。
路由算法应具有的特性
正确性（correctness）
简单性（simplicity）
健壮性（robustness）
稳定性（stability）
公平性（fairness）
最优性（optimality）
路由算法分类
非自适应算法，静态路由算法
自适应算法，动态路由算法

## Slide 13: 5.2 路由算法（3）
5.2.2 最短路径路由算法（Shortest Path Routing）
属于静态路由算法
基本思想
构建子网的拓扑图，图中的每个结点代表一个路由器，每条弧代表一条通信线路。为了选择两个路由器间的路由，算法在图中找出最短路径。
测量路径长度的方法
结点数量
地理距离
传输延迟
距离、信道带宽等参数的加权函数

## Slide 14: 5.2 路由算法（4）
Dijkstra算法
每个结点用从源结点沿已知最佳路径到本结点的距离来标注，标注分为临时性标注和永久性标注；
初始时，所有结点都为临时性标注，标注为无穷大；
将源结点标注为0，且为永久性标注，并令其为工作结点；
检查与工作结点相邻的临时性结点，若该结点到工作结点的距离与工作结点的标注之和小于该结点的标注，则用新计算得到的和重新标注该结点；
在整个图中查找具有最小值的临时性标注结点，将其变为永久性结点，并成为下一轮检查的工作结点；
重复第四、五步，直到目的结点成为工作结点；
例，Fig. 5-6
算法实现，Fig. 5-7。程序与算法的区别是：从目的结点开始。

## Slide 16: 5.2 路由算法（5）
5.2.3 洪泛算法（Flooding）
属于静态路由算法
基本思想
把收到的每一个包，向除了该包到来的线路外的所有输出线路发送。
主要问题
洪泛要产生大量重复包。
解决措施
每个包头包含站点计数器，每经过一站计数器减1，为0时则丢弃该包；
源端记录包经过的路径，防止再次扩散到这些路径中

## Slide 18: 5.2 路由算法（6）
选择性洪泛算法（selective flooding）
洪泛法的一种改进。将进来的每个包仅发送到与正确方向接近的线路上。
应用情况
路由器和线路的资源过于浪费，实际很少直接采用；
具有极好的健壮性，可用于军事应用；
作为衡量标准评价其它路由算法。

## Slide 19: 5.2 路由算法（7）
5.2.4 基于流量的路由算法（Flow-Based Routing）
属于静态路由算法
基本思想
既考虑拓扑结构，又兼顾网络负荷；
前提：每对结点间平均数据流是相对稳定和可预测的；
根据网络带宽和平均流量，可得出平均包延迟，因此路由选择问题归结为找产生网络最小延迟的路由选择算法。
提前离线（off-line）计算
需要预知的信息
网络拓扑结构；
通信量矩阵Fij；
线路带宽矩阵Cij；
路由算法（可能是临时的）。

## Slide 20: 5.2 路由算法（16）
健壮性: what happens if router malfunctions?
LS
node can advertise incorrect link cost
each node computes only its own table
DV
DV node can advertise incorrect path cost
each node’s table used by others
error propagate thru network

## Slide 21: 5.2 路由算法（14）
路由器崩溃后，序号重置；
序号出错；
第二、三问题的解决办法：增加年龄（age）域，每秒钟年龄减1，为零则丢弃。
链路状态包到达后，延迟一段时间，并与其它已到达的来自同一路由器的链路状态包比较序号，丢弃重复包，保留新包；
链路状态包需要应答；
Fig. 5-16
计算到每个其它路由器的最短路径。
根据Dijkstra算法计算最短路径；
实用协议
OSPF
IS-IS

## Slide 22: 5.2 路由算法（8）
5.2.5 距离向量路由算法（Distance Vector Routing）
属于动态路由算法，也称Bellman-Ford路由算法和Ford-Fulkerson算法，最初用于ARPANET，被RIP协议采用。
基本思想
每个路由器维护一张表，表中给出了到每个目的地的已知最佳距离和线路，并通过与相邻路由器交换距离信息来更新表；
以子网中其它路由器为表的索引，表项包括两部分：到达目的结点的最佳输出线路，和到达目的结点所需时间或距离；
每隔一段时间，路由器向所有邻居结点发送它到每个目的结点的距离表，同时它也接收每个邻居结点发来的距离表；
邻居结点X发来的表中，X到路由器i的距离为Xi，本路由器到X的距离为m，则路由器经过X到i的距离为Xi + m。根据不同邻居发来的信息，计算Xi + m，并取最小值，更新本路由器的路由表；
注意：本路由器中的老路由表在计算中不被使用。

## Slide 23: 5.2 路由算法（11）
水平分裂算法
工作过程与距离向量算法相同，区别在于到X的距离不向真正通向X的邻居结点报告，使得坏消息传播的也快。
Fig. 5-11
虽然广泛使用，但有时候会失败。

## Slide 24: 结束
谢谢！